## Slide 1
Attachable Stroller
Automatic Brake System
탈부착식 유모차 자동 브레이크 시스템
Team 어버이의 마음
2013150010 김형상
2013156009 김보민
2014156007 김우열
2014156030 오상훈

## Slide 2
목차
INDEX
1 단계
개요
2 단계
관련 사례
3 단계
시스템 수행 시나리오
4 단계
시스템 구성도
5 단계
시스템 모듈 상세 설계
6 단계
개발 환경 및
개발 방법
7 단계
데모 환경
설계
8 단계
업무 분담
9 단계
종합 설계
수행 일정
10 단계
필요 기술 및
참고 문헌

## Slide 3
STEP 1
개요
# 지난 발표에서의 지적 사항
기능 추가하는 것을 고려할 것
- 브레이크 방식을 변경한 새로운 방식의 버전을 고려할 것

## Slide 4
STEP 1
개요
# 지난 발표에서의 지적 답변
LED 센서를 추가 하여 안전하게 운용 할 수 있게 수정.
브레이크 작동 방식을 변경 및 코드 수정
새로운 데모 시나리오 구성.

## Slide 5
STEP 1
연구 개발 배경
전세계 많은 사람들이 유모차를 사용, 많은 사고 발생
유모차 사고의 대부분이 낙상, 추락, 미끄러짐 사고
유모차 미끄러짐 사고를 예방하기 위한 시스템 설계

## Slide 6
STEP 1
개요 목표&효과
# 연구 개발 목표
- 복합적 센서를 통한 ‘위험상황’ 인지
- ‘위험상황’ 에 대비한 자동 제동 기능 개발
- 추가 IOT 기능 적용(LED)
# 연구 개발 효과
- 자동 제어 장치 적용시 미끄러짐 사고 예방 가능으로 예상.
- 어플리케이션 조작을 통해 원격으로 유모차 브레이크 조작 가능

## Slide 7
STEP 2
연구 사례
# 국내 사례
- 연구논문 중심이 대다수, 실제 구현단계 사례가 드물다.
- 자동브레이크 유모차(2017, 최동환외 5명, 대한전기학회)
- 유모차용 자동브레이크 시스템 개발(2010, 김민호외 8명, 기계가공학회)
- 2014년 공모전(센서를 이용한 유모차 브레이크 시스템)
※ 부착식 브레이크시스템을 유모차에 적용한 실사례는 없음
# 해외 사례
- “4moms의 origami“ 휴대폰 충전기능과 LED창이 부착된 유모차
- 현재 미국 스타트업 “smartbe”에서 스마트 유모차 개발 중
- 폭스바겐에서도 스마트 유모차 개발중
※ 부착식 브레이크시스템만 구현하여 적용한 사례는 없음

## Slide 8
STEP 3
시스템 수행 시나리오
# 사용자 감지
실행
사용자 부재
브레이크 ON
PIR 센서

## Slide 9
STEP 3
시스템 수행 시나리오
# 최종 위치 확인
메시지 팝업
블루투스 OFF
블루투스 연결이 끊겼습니다
마지막 위치를 확인합니까?
예
아니오
유모차 위치 기록
& 브레이크 ON

## Slide 10
STEP 3
시스템 수행 시나리오
# LED 점등
조도센서
일정수치 이하면 점등
일정수치 이상이면 소등
실행

## Slide 11
STEP 3
시스템 수행 시나리오
# 앱 컨트롤
브레이크 ON/OFF
바퀴 동작 제어
Led ON/OFF
Led 동작 제어
OFF
ON

## Slide 12
STEP 3
시스템 수행 시나리오
# 브레이크 컨트롤
바퀴 동작 제어
OFF
ON
“0.5초”마다 브레이크
서서히 작동하도록 함
 자연스러운 브레이크

## Slide 13
STEP 4
시스템 구성도
# 시스템 구성도 - 하드웨어
RaspberryPi
조도가 일정수치 이하면 점등, 이상이면 소등
블루투스 연결상태에 따라 메시지 알림
스마트폰으로 바퀴동작 제어
bluetooth
조도센서
PIR 센서
스마트폰
LED
Break 모듈
조도 감지
분실 감지
User 감지
바퀴 동작 제어
ON/OFF
ON/OFF
H/W 구성도
메시지

## Slide 14
STEP 4
시스템 구성도
# 시스템 구성도 - 소프트웨어
Application
블루투스로 라즈베리파이 연결
앱을 통해 바퀴 동작제어
통신 끊길경우 메시지 알림
센서
사용자정보(3초)
조도 정보
블루투스 끊기면
체크 여부에 따라
메시지 송신
USER
서비스
서비스

## Slide 15
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[Raspberrypi Bluetooth Control]
“
”
“
”
“
”
앱과 라즈베리파이 사이 연결
유모차와 앱이 멀어짐을 감지 후 통보
기능
다루는 정보
설명
라즈베리 파이와 스마트폰 사이의 블루투스 정보
앱으로 브레이크 모듈을 통제한다
스마트폰과 유모차의 거리가 멀어져 블루투스의 연결이 끊어졌을경우 경고

## Slide 16
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[Stepper Motor]
“
”
“
”
“
”
각도를 조절하여 기존에 있는 유모차의 브레이크를 통제
기능
다루는 정보
설명
앱에서의 브레이크 on/off의 정보
적외선 센서에 의한 브레이크 on/off 정보
브레이크가 걸리는 각도
브레이크 on/off의 정보가 들어오면 각도를 조절하여 유모차의 브레이크를 on/off해준다

## Slide 17
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[PIR Sensor Module]
“
”
“
”
“
”
움직임에 의한 브레이크 작동
기능
다루는 정보
설명
센서앞 3m 범위의 움직임
유모차 앞에 사람이 없을 경우 브레이크를 on

## Slide 18
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[LED Sensor Module]
“
”
“
”
“
”
수동 Led 조명 on/off
자동 Led 조명 on/off
기능
다루는 정보
설명
조명 on/off 정보
앱으로 조명 통제에 따라 Led 조명을 on/off 한다
조도 센서에 따라 Led 조명을 on/off 한다

## Slide 19
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[ADC Sensor Module]
“
”
“
”
“
”
주변 빛의 세기에 따라 Led 조명에 on/off 할 정보를 전달
기능
다루는 정보
설명
빛의 세기 정보
유모차 밖의 빛의 세기를 받아와 자동 Led 조명의 on/off 정도를 알려준다

## Slide 20
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[Application Service]
“
”
“
”
“
”
유모차 브레이크 on/off 통제
수동 Led 조명 on/off 통제
자동 Led 조명 on/off 통제
블루투스 통제
기능
다루는 정보
설명
브레이크 on/off 정보
조명 on/off 정보
블루투스 연결 정보
앱으로 브레이크의 on/off를 통제한다
앱으로 조명의 on/off를 통제

## Slide 21
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[Raspberrypi – sensor.py]
함수명 __init__()
리턴값
설명 라즈베리파이와 Stepper Sensor간의
핀 연결을 해주고 모터의 각도 범위 등의
초기값을 설정해준다
예시 __init__(self)
함수명 break_on()
리턴값
설명 브레이크 on 됐을때 Stepper Sensor의
각 각도를 설정해준다
예시 break_on(self)
함수명 break_off()
리턴값
설명 브레이크 off 됐을때 Stepper Sensor의
각 각도를 설정해준다
예시 break_off(self)
함수명 pri_read()
리턴값 data
설명 PIR 센서를 통해 움직임을 감지한 data를
읽는다
예시 _pir_read(self)

## Slide 22
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[Raspberrypi – main.py]
함수명 __init__()
리턴값
설명 블루투스 연결 설정과 각 센서들의 상
태의 정보를 받아와서 초기 설정을 해준다.
예시 __init__(self)
함수명 __run()
리턴값
설명 블루투스가 연결되어있는 동안에 브레이크와
Led 센서들을 통제한다
예시 run(self)
함수명 bluetooth_disconnection_callback()
리턴값
설명 블루투스 연결이 끊겼을 경우 브레이크를
off해준다
예시 bluetooth_disconnection_callback(self)

## Slide 23
STEP 4
시스템 모듈 상세 설계
[Android Application]
함수명 onActivityResult()
리턴값
설명 라즈베리파이와 블루투스 연결이 올바르게
되어있는지 확인 한다
예시 onActivityResult(requestCode: Int,
resultCode: Int, data: Intent?)
함수명 onReceive()
리턴값
설명 스마트폰의 블루투스 목록들을 받아온다.
예시 onReceive(context: Context, intent: Intent)
함수명 bluetooth_disconnection_callback()
리턴값
설명 블루투스 연결이 끊겼을 경우 브레이크를
off해준다
예시 bluetooth_disconnection_callback(self)

## Slide 24
STEP 5
개발환경
[Raspberry Pi3]

## Slide 25
STEP 5
개발환경
[Hc sr 501 - pir센서]

## Slide 26
STEP 5
개발환경
[Cls 400md - 브레이크모듈]

## Slide 27
STEP 5
개발환경
[EP파워 2200mAh 11.1v 30c 리튬폴리머 배터리 - 배터리]
Specifications: - Discharge Rate:20℃ - Burst Rate: 30-35℃ - Connector: T - Size : 105 X 32mm X22mm
- Weight : 165g - Charging tempearture: 0℃ ~ +45℃ - Operating temperature range: -10℃ ~ +80℃

## Slide 28
eh
STEP 5
개발환경
[Max7219 8x8 도트 매트릭스 – LED 센서]
Specifications: - Single module can drive a common cathode 8*8
dot matrix - Module Operating voltage : 5V - Size : 5 X 3.2cm X 1.5cm
- Weight : 50g

## Slide 29
STEP 5
개발환경
  졸업작품 GitHub 주소
  https://github.com/ohytds/Stroller
  팀원별 GitHub ID
  팀원: 김보민
  id: kbm2200
  팀원: 김우열
  id: Wooyeol12
  팀원: 김형상
  id: sossosqqq
  팀원 오상훈
  id: Ohytds

## Slide 30
STEP 6
개발방법
Application
  Android Studio를 이용한 app 구현
  KOTLIN 사용
  스마트폰의 Bluetooth기능을 통한 RaspberryPi와 연동
  스마트폰을 통한 브레이크 모듈 컨트롤
RaspberryPi3
  블루투스를 통해 RaspberryPI와 Application 연동
  Pir 센서등 각 센서로부터 외부 데이터 획득
  브레이크 모듈 컨트롤 제어 신호

## Slide 31
STEP 7
데모환경설계
[센서를 통한 제어환경]
유모차 사용시
Raspberry Pi
외부 조도 값 측정
조도 센서
바퀴 동작 제어
Led 동작 제어
Pir 센서
범위내 움직임감지 (3초)

## Slide 32
STEP 7
데모환경설계
[어플리케이션을 통한 제어환경]
App을 통한
ON/OFF
브레이크 ON
& 위치로그생성
[case2]
[case1]
App과 블루투스
연결 끊김
Led 및 브레이크
제어

## Slide 33
STEP 8
업무분담
 | 김형상 | 김보민 | 김우열 | 오상훈
파 트 | 라즈베리파이를 통한 브레이크 작동 및 블루투스 연동 | 센서를 통한 브레이크 모듈 제어, LED센서 | 어플리케이션 디자인 및 메인 설계 | 어플리케이션과 라즈베리 파이의 블루투스 연동
설 계 | 라즈베리 파이 메인, 블루투스 연동 | 센서, 브레이크 모듈 | 안드로이드 스튜디오를 통한 디자인 및 메인 설계 | App 블루투스 연동
구 현 | 라즈베리 파이로 블레이크 제어 및 App과의 브루투스 연동 | 센서를 통한 데이터 수신 및 브레이크 제어 | App을 통한 유모차의 제어 및 로그 생성 | App을 통한 라즈베리파이 검색 및 모듈 제어
테스트 | 브레이크 테스트 및 블루투스 연동 테스트 | 각 센서를 통한 외부 데이터 수집 테스트 | App 실행 및 버그 테스트 | App을 통한 브레이크제어 테스트, Led 제어

## Slide 34
STEP 9
수행일정
항목 | 추 천 사 항 | 12월 | 1월 | 2 월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
요구사항 정의 및 분석 | -요구사항 정의 및 분석 -요구사항 명세 -센서, HW 및 환경 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 및 상세 설계 | -시스템 설계 -상세 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 | -코딩 모듈 제작 통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시험 및 데모 | -시스템 통합 시험 -졸업작품 완전성 보강 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문서화 및 발표 | -졸업작품 중간 보고서 작성 (중간 보고서, 사용자 매뉴얼 작성) -발표(산업기술대전) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
산업기술대전 | -산업 기술대전 참가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 35
STEP 10
참고논문
# 참고 특허 논문
- LG “주행보조 기능을 갖는 유모차 및 이의 구동 방법＂ 10-2019-0013368
- 자율 안전 확인 기준서 “KS 인증”

## Slide 36
모듈 시연
감사합니다